## Slide 10: Climatisation et chauffage
N’allumer la climatisation qu’à partir de 18 ˚C, économiser 5% d’essence
Notes: Climatisation
Une climatisation est confortable lorsque les températures montent. Et il est plus sûr de rouler la tête froide.
Cependant, la climatisation consomme beaucoup d’essence ou de diesel, même lorsqu’il fait plus frais dehors que dans le véhicule. C’est pourquoi il faut, dans la mesure du possible, arrêter la climatisation dès que la température extérieure descend en dessous de 18 °C. Pendant les jours froids et humides, utilisez la climatisation pour déshumidifier l’air et avoir des vitres claires. Évitez également d’utiliser la climatisation automatique. Sinon, celle-ci fonctionnera toujours en arrière-plan et consommera de l’énergie inutilement.
Ces mesures permettent de réduire la consommation annuelle de 5%.
Pourquoi la climatisation consomme-t-elle de l’énergie même lorsque les températures sont fraîches? L’air extérieur est d’abord refroidi à 3 °C par le système de climatisation. Cela consomme du carburant. Ce n’est qu’ensuite que l’air est de nouveau chauffé à la température intérieure souhaitée.

## Slide 11: Climatisation et chauffage
N’allumer la climatisation qu’à partir de 18 ˚C, économiser 5% d’essence.
N’allumer les chauffages d’appoint que lorsqu’ils sont nécessaires. Ces consommateurs électriques nécessitent beaucoup de carburant.
Notes: Chauffages d’appoint
Le chauffage des sièges, du volant, des rétroviseurs latéraux et de la vitre arrière consomme du carburant supplémentaire. N’utilisez donc ces consommateurs électriques ainsi que d’autres que lorsque c’est vraiment nécessaire. Et éteignez-les dès qu’ils ne le sont plus. Les conductrices et conducteurs malins effectuent un contrôle du cockpit et adaptent manuellement les réglages à la situation avant chaque départ.
Pour les véhicules équipés d’un moteur à combustion, le chauffage classique ne nécessite pas d’énergie supplémentaire, car il utilise la chaleur dégagée par le moteur.
Il en va autrement des véhicules électriques. Dans ces derniers, il n’y a pas de rejets de chaleur. La chaleur doit être produite, ce qui nécessite (beaucoup) d’électricité.

## Slide 12: Nos conseils pour économiser
Notes: Ici, sélectionnez un conseil ou passez simplement à la suite.